技术需求

| 技术需求名称 | 地层测试器的光谱分析模块 |
| --- | --- |
| 技术需求方 基本情况 | 单位名称 | 盘锦凯新能源科技有限公司 |
|  | 单位地址 | 辽宁省盘锦市兴隆台区振兴地区科研小区商网75号 |
|  | 所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 主导产品 | 钻进式井壁取芯器、RFT地层测试器 |
|  | 联 系 人 | 姓名 | 谢颂青 | 职务 | 技术总监 |
|  |  | 电话 | / | 手机 | 13942703586 |
| 技术所属领域 | 新一代信息技术 □新材料 □现代农业 □高端装备制造 □新能源 □节能环保 □生物与新医药 □其他 |
| 技术需求缘由 | □新产品开发 产品升级换代 □生产线技术改造 □制造工艺改进 □制造装备改进 □其他 |
| 技术合作方式 | □购买专利 □技术转让 □技术入股委托开发 □合作开发 □其他 |
| 意向走访单位 | 无 |
| 技术需求描述 | 希望解决的技术需求概述 | 井下仪器使用的流体分析模块，在高温高压的井下条件中实现对油管内流体的实时监测、判断和组分分析功能，并能够将数据进行数字通讯到上部电子节，完成实时数据传输功能。 |
|  | 要求达到的技术性能、参数指标等 | 测量系统结构的设计，在能够进行流体信息采集的基础上与上端电子节进行实时通讯； 模块在井下高温高压及流体中保证工作稳定，耐压不低于70MPa，耐温不低于150℃； 模块整体外径不大于φ89。 |

技术需求

| 技术需求名称 | 灵活报表引擎项目 |
| --- | --- |
| 技术需求方 基本情况 | 单位名称 | 盘锦辽河数码科技发展有限公司 |
|  | 单位地址 | 辽宁省盘锦市兴隆台区石油大街95-1 |
|  | 所属行业 | IT行业 | 主导产品 | IT基础建设，系统集成、工业化控制、信息化技术服务等 |
|  | 联 系 人 | 姓名 | 赵晟妍 | 职务 | 行政专员 |
|  |  | 电话 | 7800525 | 手机 | 18624275511 |
| 技术所属领域 | (新一代信息技术 □新材料 (现代农业 □高端装备制造 □新能源 □节能环保 □生物与新医药 (其他 |
| 技术需求缘由 | □新产品开发 □产品升级换代 □生产线技术改造 □制造工艺改进 □制造装备改进 (其他 |
| 技术合作方式 | □购买专利 □技术转让 □技术入股 □委托开发 □合作开发 (其他 |
| 技术需求描述 | 希望解决的技术需求概述 | 项目在推进中。企业内关于数据分析和计算脚本引擎的研发力量薄弱。最好是能多一些校企合作项目 |
|  | 要求达到的技术性能、参数指标等 |  |

技术需求

| 技术需求名称 | 工业固废综合治理 |
| --- | --- |
| 技术需求方 基本情况 | 单位名称 | 辽宁中油产业发展有限公司 |
|  | 单位地址 | 盘锦市兴隆台区 |
|  | 所属行业 | 工程服务与贸易 | 主导产品 | 钻采工程 |
|  | 联 系 人 | 姓名 | 李树全 | 职务 | 副总师 |
|  |  | 电话 | 7770096 | 手机 | 13842733316 |
| 技术所属领域 | □新一代信息技术 □新材料 □现代农业 □高端装备制造 □新能源 □节能环保 □生物与新医药 □其他 |
| 技术需求缘由 | □新产品开发 □产品升级换代 □生产线技术改造 □制造工艺改进 □制造装备改进 □其他 |
| 技术合作方式 | □购买专利 □技术转让 □技术入股 □委托开发 □合作开发 □其他 |
| 技术需求描述 | 希望解决的技术需求概述 | 工业固废：工程拆除废旧保温材料等无害化回收利用技术。 |
|  | 要求达到的技术性能、参数指标等 | 工业固废：固废无害化处理，剩余价值回收，残余固相利用。 |
|  | 其它相关要求 |  |

技术需求

| 技术需求名称 | 对置混冲混程活塞发动机的零部件制造 |
| --- | --- |
| 技术需求方 基本情况 | 单位名称 | 辽宁方联发动机有限公司 |
|  | 单位地址 | 盘锦市兴隆台区高新区孵化器 |
|  | 所属行业 | 制造业 | 主导产品 | 汽车发动机 |
|  | 联 系 人 | 姓名 | 陈良昌 | 职务 | 执行董事 |
|  |  | 电话 | 04277512695 | 手机 | 13998711219 |
| 技术所属领域 | □新一代信息技术 □新材料 □现代农业 □高端装备制造 ☑新能源 ☑节能环保 □生物与新医药 □其他 |
| 技术需求缘由 | ☑新产品开发 ☑产品升级换代 □生产线技术改造 □制造工艺改进 □制造装备改进 □其他 |
| 技术合作方式 | □购买专利 ☑技术转让 ☑技术入股 ☑委托开发 ☑合作开发 □其他 |
| 技术需求描述 | 希望解决的技术需求概述 | 对置混冲混程活塞汽车发动机零部件制造及整机组装 |
|  | 要求达到的技术性能、参数指标等 | 热效率超过50%的对置混冲混程活塞发动机： 对置混冲混程活塞发动机是活塞内燃机的更新换代技术，它是通过齿轮控制达到一个汽缸内有一个两冲程活塞和一个四冲程活塞作功，解决了对置活塞汽缸进排气的世界性难题，实现了两冲程的功率密度，其中轻量化两缸达到六缸的功效；实现了四冲程的排换气效果，还能废气再循环降低氮氧化物，使用混燃技术更能优于国六排放标准；实现了对置活塞的节油率，通过同缸同径对比数据可节油46.3%；是中国在活塞内燃机方面领先世界的技术。特别适用军民两用螺旋桨飞机和重型机械坦克卡车以及对置活塞机动结构机器人等，军用提高机动性能和生存率。样机试制具体参数指标待定。 |

技术需求

| 技术需求名称 | 汽车空调过滤用高效熔喷针刺复合滤料 |
| --- | --- |
| 技术需求方 基本情况 | 单位名称 | 盘锦禹王无纺布有限责任公司 |
|  | 单位地址 | 辽宁省盘锦市大洼区兴盛路587号 |
|  | 所属行业 | 无纺 | 主导产品 | 聚酯毡、汽车内饰 |
|  | 联 系 人 | 姓名 | 赵庆 | 职务 | 技术副总 |
|  |  | 电话 |  | 手机 | 13591821971 |
| 技术所属领域 | □新一代信息技术 (新材料 □现代农业 □高端装备制造 □新能源 □节能环保 □生物与新医药 □其他 |
| 技术需求缘由 | (新产品开发 □产品升级换代 □生产线技术改造 □制造工艺改进 □制造装备改进 □其他 |
| 技术合作方式 | □购买专利 □技术转让 □技术入股 □委托开发 (合作开发 □其他 |
| 技术需求描述 | 希望解决的技术需求概述 | 实现熔喷PP和短纤针刺的在线复合 |
|  | 要求达到的技术性能、参数指标等 | 克重80-150g,满足车用空滤的空气阻力和纳尘要求的同时，实现过滤效率满足BFE99的要求； |
|  | 其它相关要求 | 不考虑使用化学胶黏复合的方式，不在生产过程中引入后处理工序； |

技术需求

| 技术需求名称 | 双环戊二烯提纯技术 |
| --- | --- |
| 技术需求方 基本情况 | 单位名称 | 辽宁北化鲁华化工有限公司 |
|  | 单位地址 | 辽宁省盘锦市双台子区精细化工园区 |
|  | 所属行业 | 石油化工 | 主导产品 | 间戊二烯、异戊二烯、双环戊二烯、高沸点芳烃溶剂 |
|  | 联 系 人 | 姓名 | 张念波 | 职务 | 总经理助理兼生产技术部部长 |
|  |  | 电话 | 2315162 | 手机 | 18342711315 |
| 技术所属领域 | □新一代信息技术 (新材料 □现代农业 □高端装备制造 □新能源 □节能环保 □生物与新医药 (其他 |
| 技术需求缘由 | □新产品开发 (产品升级换代 □生产线技术改造 □制造工艺改进 □制造装备改进 □其他 |
| 技术合作方式 | □购买专利 □技术转让 □技术入股 □委托开发 (合作开发 □其他 |
| 技术需求描述 | 希望解决的技术需求概述 | 目前双环戊二烯纯度为86%，市场价格较低，希望将其提纯到98%以上。 |
|  | 要求达到的技术性能、参数指标等 | 双环戊二烯纯度达到98%以上 |

技术需求

| 技术需求名称 | 危化品运输车辆防丢油系统 |
| --- | --- |
| 技术需求方 基本情况 | 单位名称 | 辽宁黄金甲轮胎有限公司 |
|  | 单位地址 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆台街以北广厦艺术街南区31#楼701号 |
|  | 所属行业 | 轮胎循环利用 | 主导产品 | 轮胎翻新，轮胎安全监控系统，网络危化品运输平台 |
|  | 联 系 人 | 姓名 | 韩迪 | 职务 | 行政 |
|  |  | 电话 | 0427-3217000 | 手机 | 15042773663 |
| 技术所属领域 | (新一代信息技术 □新材料 □现代农业 □高端装备制造 □新能源 □节能环保 □生物与新医药 □其他 |
| 技术需求缘由 | □新产品开发 (产品升级换代 □生产线技术改造 □制造工艺改进 □制造装备改进 □其他 |
| 技术合作方式 | □购买专利 (技术转让 (技术入股 □委托开发 (合作开发 □其他 |
| 技术需求描述 | 希望解决的技术需求概述 | 希望解决危化品车辆油箱油量的实时监控，防止运输过程中发生丢油情况。 |
|  | 要求达到的技术性能、参数指标等 | 油箱盖打开关闭实时提醒，发生丢油时秒级报警。不存在静电、摩擦等安全隐患。 |

技术需求

| 技术需求名称 | 矿山轮胎翻新设备 |
| --- | --- |
| 技术需求方 基本情况 | 单位名称 | 辽宁黄金甲轮胎有限公司 |
|  | 单位地址 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆台街以北广厦艺术街南区31#楼701号 |
|  | 所属行业 | 轮胎循环利用 | 主导产品 | 轮胎翻新，轮胎安全监控系统，网络危化品运输平台 |
|  | 联 系 人 | 姓名 | 韩迪 | 职务 | 行政 |
|  |  | 电话 | 0427-3217000 | 手机 |  |
| 技术所属领域 | (新一代信息技术 □新材料 □现代农业 (高端装备制造 □新能源 □节能环保 □生物与新医药 □其他 |
| 技术需求缘由 | □新产品开发 (产品升级换代 (生产线技术改造 □制造工艺改进 □制造装备改进 □其他 |
| 技术合作方式 | (购买专利 (技术转让 (技术入股 □委托开发 (合作开发 □其他 |
| 技术需求描述 | 希望解决的技术需求概述 | 目前世界轮胎翻新一流企业，如意大利马轮固力公司，希望引进同级别的国内企业或者国外企业，引进矿山轮胎翻新生产线。 |
|  | 要求达到的技术性能、参数指标等 | 轮胎修补，检测，大打磨，小打磨，喷胶添胶，成型，硫化，复检等工艺要求。要求翻新成品外观美观，质量可靠耐用，达到新轮胎95%以上生命周期。 |

技术需求

| 技术需求名称 | 卡客车和矿山轮胎翻新使用的环形轮胎胎面胶 |
| --- | --- |
| 技术需求方 基本情况 | 单位名称 | 辽宁黄金甲轮胎有限公司 |
|  | 单位地址 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆台街以北广厦艺术街南区31#楼701号 |
|  | 所属行业 | 轮胎循环利用 | 主导产品 | 轮胎翻新，轮胎安全监控系统，网络危化品运输平台 |
|  | 联 系 人 | 姓名 | 韩迪 | 职务 | 行政 |
|  |  | 电话 | 0427-3217000 | 手机 | 15042773663 |
| 技术所属领域 | (新一代信息技术 □新材料 □现代农业 (高端装备制造 □新能源 (节能环保 □生物与新医药 □其他 |
| 技术需求缘由 | □新产品开发 (产品升级换代 (生产线技术改造 (制造工艺改进 □制造装备改进 □其他 |
| 技术合作方式 | (购买专利 (技术转让 (技术入股 □委托开发 (合作开发 □其他 |
| 技术需求描述 | 希望解决的技术需求概述 | 轮胎翻新使用的环形胎面是目前轮胎翻新领域，效果最好的翻新使用的胎面胶，希望合作获得环形胎面胶，进行轮胎翻新。 |
|  | 要求达到的技术性能、参数指标等 | 双翼环形胎面胶，可定制各种型号，宽度，花纹等规格。使用里程20万以上 |

技术需求

| 技术需求名称 | 工厂标准化养殖虾 |
| --- | --- |
| 技术需求方 基本情况 | 单位名称 | 盘锦金花源养殖有限公司 |
|  | 单位地址 | 双台子区统一镇 |
|  | 所属行业 | 水产养殖 | 主导产品 | 虾 |
|  | 联 系 人 | 姓名 | 郭全罡 | 职务 | 经理 |
|  |  | 电话 | 04273397567 | 手机 | 15142759888 |
| 技术所属领域 | □新一代信息技术 □新材料 ☑现代农业 □高端装备制造 □新能源 □节能环保 □生物与新医药 □其他 |
| 技术需求缘由 | □新产品开发 ☑产品升级换代 ☑生产线技术改造 □制造工艺改进 □制造装备改进 □其他 |
| 技术合作方式 | □购买专利 □技术转让 □技术入股 □委托开发 ☑合作开发 ☑其他 委托指导 |
| 技术需求描述 | 希望解决的技术需求概述 | 室内养虾设备，养殖生产技术指导 |
|  | 要求达到的技术性能、参数指标等 |  |
|  | 其它相关要求 |  |

技术需求

| 技术需求名称 | SAGD高温分离水处理 |
| --- | --- |
| 技术需求方 基本情况 | 单位名称 | 盘锦辽河油田金宇集团有限公司 |
|  | 单位地址 | 盘锦市兴隆台区曙光街 |
|  | 所属行业 | 装备制造 | 主导产品 | 石油电器设备制造、油井新工艺技术开发服务、污水处理技术服务等 |
|  | 联 系 人 | 姓名 | 武云宝 | 职务 | 经理 |
|  |  | 电话 |  | 手机 | 13842700466 |
| 技术所属领域 | □新一代信息技术 □新材料 □现代农业 (高端装备制造 □新能源 (节能环保 □生物与新医药 □其他 |
| 技术需求缘由 | □新产品开发 □产品升级换代 □生产线技术改造 (制造工艺改进 □制造装备改进 □其他 |
| 技术合作方式 | □购买专利 □技术转让 □技术入股 □委托开发 □合作开发 (其他 |
| 技术需求描述 | 希望解决的技术需求概述 | 去除水中硅离子 |
|  | 要求达到的技术性能、参数指标等 | 硅离子=0 |

技术需求

| 技术需求名称 | 油田外排污水降COD(化学含氧量) |
| --- | --- |
| 技术需求方 基本情况 | 单位名称 | 盘锦辽河油田金宇集团有限公司 |
|  | 单位地址 | 盘锦市兴隆台区曙光街 |
|  | 所属行业 | 装备制造 | 主导产品 | 石油电器设备制造、油井新工艺技术开发服务、污水处理技术服务等 |
|  | 联 系 人 | 姓名 | 武云宝 | 职务 | 经理 |
|  |  | 电话 |  | 手机 | 13842700466 |
| 技术所属领域 | □新一代信息技术 □新材料 □现代农业 (高端装备制造 □新能源 (节能环保 □生物与新医药 □其他 |
| 技术需求缘由 | □新产品开发 □产品升级换代 □生产线技术改造 (制造工艺改进 □制造装备改进 □其他 |
| 技术合作方式 | □购买专利 □技术转让 □技术入股 □委托开发 □合作开发 (其他 |
| 技术需求描述 | 希望解决的技术需求概述 | 降低油田外排污水化学含氧量 |
|  | 要求达到的技术性能、参数指标等 | cod小于50 |

技术需求

| 技术需求名称 | 土肥、动物营养与科学方向的研究 |
| --- | --- |
| 技术需求方 基本情况 | 单位名称 | 禾沃农业科技有限责任公司 |
|  | 单位地址 | 盘锦市大洼区春江街20-2号 |
|  | 所属行业 | 生物技术 | 主导产品 | 黄腐酸有机肥、纸浆、天然仿大理石板材 |
|  | 联 系 人 | 姓名 | 潘雪 | 职务 | 办公室 |
|  |  | 电话 | 0427-3455569 | 手机 | 18342753799 |
| 技术所属领域 | □新一代信息技术 □新材料 □现代农业 □高端装备制造 □新能源 □节能环保 (生物与新医药 □其他 |
| 技术需求缘由 | (新产品开发 □产品升级换代 □生产线技术改造 □制造工艺改进 □制造装备改进 □其他 |
| 技术合作方式 | □购买专利 □技术转让 □技术入股 □委托开发 (合作开发 □其他 |
| 技术需求描述 | 希望解决的技术需求概述 | 利用我公司产品之一黄腐酸为原料，研发植物生长所需有机肥料、菌剂等以及动物饲养有机饲料、添加剂等，目的在于运用生物技术研发生态有机品替代传统农业中的化肥、农药、化学添加剂等，解决种植业、养殖业方面一直存在的环境污染及安全隐患问题。 |
|  | 要求达到的技术性能、参数指标等 |  |

技术需求

| 技术需求名称 | 小型驱动器用高耐磨性、高硬度、低噪音材料项目 |
| --- | --- |
| 技术需求方 基本情况 | 单位名称 | 辽宁中蓝电子科技有限公司 |
|  | 单位地址 | 辽宁省盘锦市兴隆台区中华北路388号 |
|  | 所属行业 | 制造业 | 主导产品 | 移动设备摄像头用超小型自动对焦马达及镜头 |
|  | 联 系 人 | 姓名 | 林雪 | 职务 | 外联部部长 |
|  |  | 电话 | 04276577909 | 手机 | 15842712205 |
| 技术所属领域 | □新一代信息技术 □新材料 □现代农业 √高端装备制造 □新能源 □节能环保 □生物与新医药 □其他 |
| 技术需求缘由 | √新产品开发 □产品升级换代 □生产线技术改造 □制造工艺改进 □制造装备改进 □其他 |
| 技术合作方式 | □购买专利 □技术转让 □技术入股 □委托开发 √合作开发 □其他 |
| 技术需求描述 | 希望解决的技术需求概述 | 随着手机拍摄功能的增加和信赖性要求的增加，手机摄像驱动器的结构设计方式以及所用的材料使用要求也发生了变化，基于此，我司需寻找或开发可以满足要求的新型材料，要求高耐磨性、高硬度、低噪音 |
|  | 要求达到的技术性能、参数指标等 | 材料类型不限，高分子材料、合成材料、金属材料等类型材料都可，只需满足以下特性即可： 1、高耐磨性：50N力加载、1mm²接触面，反复摩擦1百万次，不可有＞2μm的掉屑； 2、高硬度: 0.8*0.8*3mm体积，以上条件摩擦，不可有＞3μm的变形或磨损坑； 低噪音：以上方式运动，摩擦运动噪音≤30dB 4、摩擦系数对使用场景适当； 5、其它特性根据使用场景的具体情况再定 |

技术需求

| 技术需求名称 | 用于手机摄像头的无磁式小型驱动器的设计 |
| --- | --- |
| 技术需求方 基本情况 | 单位名称 | 辽宁中蓝电子科技有限公司 |
|  | 单位地址 | 辽宁省盘锦市兴隆台区中华北路388号 |
|  | 所属行业 | 制造业 | 主导产品 | 移动设备摄像头用超小型自动对焦马达及镜头 |
|  | 联 系 人 | 姓名 | 林雪 | 职务 | 外联部部长 |
|  |  | 电话 | 04276577909 | 手机 | 15842712205 |
| 技术所属领域 | □新一代信息技术 □新材料 □现代农业 √高端装备制造 □新能源 □节能环保 □生物与新医药 □其他 |
| 技术需求缘由 | √新产品开发 □产品升级换代 □生产线技术改造 □制造工艺改进 □制造装备改进 □其他 |
| 技术合作方式 | □购买专利 □技术转让 □技术入股 □委托开发 √合作开发 □其他 |
| 技术需求描述 | 希望解决的技术需求概述 | 随着手机拍摄功能的增加和像素点的提升，对无磁式、大推力、小体积、多轴运动等需求的增加，基于形状记忆合金（SMA）可满足要求的多种新需求，我司确定开发基于形状记忆合金（SMA）技术的微型驱动器。主要问题是形状记忆合金（SMA）的应用设计、驱动控制 |
|  | 要求达到的技术性能、参数指标等 | 1、负载重量：10g以上；2、运动方向：关于X轴和Y轴的两轴独立旋摆运动；3、运动位移量：≥±8°；4、其它参数根据具体设计再定 |
|  | 其它相关要求 | 学科要求：形状记忆合金（SMA）应用设计和微机械电子控制设计 |

技术需求

| 技术需求名称 | 基于镜片/镜筒配合，模拟镜片状态&离焦曲线 |
| --- | --- |
| 技术需求方 基本情况 | 单位名称 | 辽宁中蓝电子科技有限公司 |
|  | 单位地址 | 辽宁省盘锦市兴隆台区中华北路388号 |
|  | 所属行业 | 制造业 | 主导产品 | 移动设备摄像头用超小型自动对焦马达及镜头 |
|  | 联 系 人 | 姓名 | 林雪 | 职务 | 外联部部长 |
|  |  | 电话 | 04276577909 | 手机 | 15842712205 |
| 技术所属领域 | □新一代信息技术 □新材料 □现代农业 √高端装备制造 □新能源 □节能环保 □生物与新医药 □其他 |
| 技术需求缘由 | √新产品开发 □产品升级换代 □生产线技术改造 □制造工艺改进 □制造装备改进 □其他 |
| 技术合作方式 | □购买专利 □技术转让 □技术入股 □委托开发 √合作开发 □其他 |
| 意向走访单位 | 哈尔滨工业大学、燕山大学、东北大学、大连理工大学、西安工业大学、吉林大学、长春理工大学 |
| 技术需求描述 | 希望解决的技术需求概述 | 1、使用3D软件模拟出Lens在Barrel中的实际形状变化 2、根据Lens的形变量，使用zemax/code v等光设软件模拟出离焦曲线的变化 |
|  | 要求达到的技术性能、参数指标等 | 1、熟练使用模拟镜片状态所用的软件； 2、保证模拟结果与实际结果一致性、准确性； 3、将镜片状态（实际形状）代入到光学设计软件中分析离焦曲线变化 |
|  | 其它相关要求 | 学科要求：光学/力学 |

技术需求

| 技术需求名称 | 成型工艺 |
| --- | --- |
| 技术需求方 基本情况 | 单位名称 | 辽宁中蓝电子科技有限公司 |
|  | 单位地址 | 辽宁省盘锦市兴隆台区中华北路388号 |
|  | 所属行业 | 制造业 | 主导产品 | 移动设备摄像头用超小型自动对焦马达及镜头 |
|  | 联 系 人 | 姓名 | 林雪 | 职务 | 外联部部长 |
|  |  | 电话 | 04276577909 | 手机 | 15842712205 |
| 技术所属领域 | □新一代信息技术 □新材料 □现代农业 √高端装备制造 □新能源 □节能环保 □生物与新医药 □其他 |
| 技术需求缘由 | √新产品开发 □产品升级换代 □生产线技术改造 □制造工艺改进 □制造装备改进 □其他 |
| 技术合作方式 | □购买专利 □技术转让 □技术入股 □委托开发 √合作开发 □其他 |
| 技术需求描述 | 希望解决的技术需求概述 | 1、软件模拟注塑工艺，如速度/保压/温度对产品结构和尺寸的影响 2、软件模拟镜片成型过程中Lens内部的均匀性与局部差异性 |
|  | 要求达到的技术性能、参数指标等 | 1、使用软件模拟成型速度/压力/时间/温度等工艺对镜片面型/外径/亚斯的影响 2、软件模拟镜片成型过程中Lens内部的均匀性与局部差异性 |
|  | 其它相关要求 | 学科要求：材料专业、成型技术、模具技术 |

技术需求

| 技术需求名称 | 材料特性 |
| --- | --- |
| 技术需求方 基本情况 | 单位名称 | 辽宁中蓝电子科技有限公司 |
|  | 单位地址 | 辽宁省盘锦市兴隆台区中华北路388号 |
|  | 所属行业 | 制造业 | 主导产品 | 移动设备摄像头用超小型自动对焦马达及镜头 |
|  | 联 系 人 | 姓名 | 林雪 | 职务 | 外联部部长 |
|  |  | 电话 | 04276577909 | 手机 | 15842712205 |
| 技术所属领域 | □新一代信息技术 □新材料 □现代农业 √高端装备制造 □新能源 □节能环保 □生物与新医药 □其他 |
| 技术需求缘由 | √新产品开发 □产品升级换代 □生产线技术改造 □制造工艺改进 □制造装备改进 □其他 |
| 技术合作方式 | □购买专利 □技术转让 □技术入股 □委托开发 √合作开发 □其他 |
| 技术需求描述 | 希望解决的技术需求概述 | 根据PC材料特性，成型工艺模拟的产品尺寸与实际产品尺寸差异 2、模拟出产品内部成型缺陷和设计缺陷 |
|  | 要求达到的技术性能、参数指标等 | 1、根据PC材料特性，成型工艺模拟的产品尺寸与实际产品尺寸差异，模拟结果需要与实际结果具有一致性、准确性、对应性，外径差异小于0.5um，面型/亚斯差异小于0.2um； 2、模拟出产品内部成型缺陷和设计缺陷 |
|  | 其它相关要求 | 学科要求：材料学 |

技术需求

| 技术需求名称 | 有限元分析 |
| --- | --- |
| 技术需求方 基本情况 | 单位名称 | 辽宁中蓝电子科技有限公司 |
|  | 单位地址 | 辽宁省盘锦市兴隆台区中华北路388号 |
|  | 所属行业 | 制造业 | 主导产品 | 移动设备摄像头用超小型自动对焦马达及镜头 |
|  | 联 系 人 | 姓名 | 林雪 | 职务 | 外联部部长 |
|  |  | 电话 | 04276577909 | 手机 | 15842712205 |
| 技术所属领域 | □新一代信息技术 □新材料 □现代农业 √高端装备制造 □新能源 □节能环保 □生物与新医药 □其他 |
| 技术需求缘由 | √新产品开发 □产品升级换代 □生产线技术改造 □制造工艺改进 □制造装备改进 □其他 |
| 技术合作方式 | □购买专利 □技术转让 □技术入股 □委托开发 √合作开发 □其他 |
| 技术需求描述 | 希望解决的技术需求概述 | 模拟镜头随机跌落镜头受力情况 2、模拟镜头高温高湿镜头变化情况 |
|  | 要求达到的技术性能、参数指标等 | 静力学：1.模拟镜头组立过程中镜片、镜头受力状态，变形清状况，及其参数设置原理。 瞬态跌落：1.模拟镜头随机跌落状态、变形清状况，及其参数设置原理。 |
|  | 其它相关要求 | 学科要求：力学 |

# Text boxes

√

√

√